## Slide 1: 마이크로프로세서 기말 프로젝트
2020111898 김성진

## Slide 2: 구현 성공 과제
추가 문제를 포함한 문제 전체

## Slide 3: 구현에 사용한 주요 Logic
더블클릭 logic
if(버튼이 눌렸을 때){
if(버튼이 1번 눌림 && timer < 0.3초)
더블클릭 발생
버튼이 1번 눌림 = 1;
timer 초기화
----------------------------------
Timer interrupt 내부
if(timer > 0.3초)
버튼이 1번 눌림 = 0

## Slide 4: 구현에 사용한 주요 Logic
모터 정지
모터 움직임이 방해받는지 확인하기 위해 timer interrupt 사용
timer interrupt를 통해 현재 엔코더의 위치와 과거 엔코더의 위치 차이를 이용
과거 엔코더의 위치 = 직전 timer interrupt 발생 시 엔코더의 위치
if(현재 엔코더의 위치 == 과거 엔코더의 위치)
모터 정지
다음 timer interrupt 시 비교를 위해 현재 엔코더의 위치 값 저장
*오차를 줄이려면 ( (현재 엔코더의 위치 – 과거 엔코더의 위치) = 엔코더변화량 < 오차 )

## Slide 5: 구현에 사용한 주요 Logic
회전 바퀴 수 계산
엔코더 한 바퀴 회전 시 count 670 변화, 방향에 관계없이 증가하도록 설계.
엔코더 수치가 67이 변화할 때 마다 0.1바퀴 회전했다는 의미.
예) 3.5바퀴를 계산하려면 cycle = 35 라는 변수를 선언하고, 엔코더 수치가 67 변화할 때
마다 cycle 1 감소 및 현재 엔코더 수치 초기화
if(엔코더 수치 >= 67)
엔코더 수치 = 0
cycle -1

## Slide 6: 구현에 사용한 주요 Logic
회전 바퀴 수 근사치 계산
소수점 셋째 자리까지 계산하기 위해 근사치를 이용.
엔코더 수치 670 변화 시 1바퀴 -> 엔코더 수치 1 변화 시 약 0.001429바퀴
*msp430은 float 자료형 연산에 취약하므로 정수로 바꾸어 계산*
따라서 1바퀴를 의미하는 1,000,000 (100만)의 상수에서 1429를 약 670번 빼면 된다.
*unsigned int 자료형의 최대값은 대략 65000 이므로 signed long 자료형으로 변환*

## Slide 7: 구현에 사용한 주요 Logic
회전 바퀴 수 근사 계산
-엔코더 인터럽트 발생-
(signed long)원하는 바퀴 수 * 1,000,000 – 1429 수행
if( (signed long)원하는 바퀴 수 * 1000 < 0)
모터 정지 (문제 1-4)
예) 1.234 바퀴를 unsigned long 자료형을 이용하여 1.234 * 1,000,000 로 선언
이후 엔코더 인터럽트가 발생할 때 마다 1,234,000 -1429 계산

## Slide 8: 구현에 사용한 주요 Logic
문제 4-5
모터의 회전 방향은 시계방향과 반시계방향 두가지이므로 flag 변수를 선언하여 제어
pwm[3] = {4, 8, 6} 으로 선언하여 배열 shift 함수를 만들어 shifting 하여 이용.
예) 첫 번째 사이클 – 모터 시계방향 회전, pwm = pwm[3] * 100 + pwm[2] *10 + pwm[0]
이후 motor_flag toggle, pwm 배열shift (pwm[3] = {8, 6, 4}
두 번째 사이클 – 모터 반시계방향 회전, pwm = pwm[3] * 100 + pwm[2] *10 + pwm[0]
이후 motor_flag toggle, pwm 배열shift (pwm[3] = {6, 4, 8}
.
.
.

## Slide 9: 구현에 사용한 주요 Logic
문제 4-5
모터 회전
if(motor_flag == 1)
시계방향 회전
pwm = pwm[3] * 100 + pwm[2] *10 + pwm[0]
if(motor_flag == 0)
반시계방향 회전
pwm = pwm[3] * 100 + pwm[2] *10 + pwm[0]
--------------------------------------
if(10바퀴 감지)
motor_flag toggle
pwm 배열 오른쪽으로 한 칸 shift